## Slide 1
MATERI VLAN

## Slide 2
🧩 Pengertian VLAN
VLAN (Virtual Local Area Network) adalah teknologi yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah.
Artinya, meskipun semua komputer terhubung ke switch yang sama, mereka bisa berada dalam jaringan berbeda sesuai dengan pengaturan VLAN-nya.
Dengan VLAN, administrator jaringan bisa mengelompokkan perangkat berdasarkan fungsi, departemen, atau keamanan, tanpa memperhatikan lokasi fisiknya.
  ⚙️ Cara Kerja VLAN
  VLAN bekerja di lapisan 2 (Data Link Layer) pada model OSI.
  Setiap VLAN diberi ID unik (VLAN ID) yang digunakan untuk menandai paket data.
  Switch dengan fitur VLAN akan menandai (tag) setiap frame Ethernet dengan VLAN tag (802.1Q tagging).
  Hanya perangkat dengan VLAN ID yang sama yang bisa saling berkomunikasi langsung.

## Slide 3
💡 Tujuan dan Manfaat VLAN
Meningkatkan keamanan
→ Data antar VLAN tidak bisa saling diakses tanpa konfigurasi khusus (misalnya melalui router).
Mengurangi broadcast domain
→ Setiap VLAN memiliki domain broadcast sendiri, sehingga lalu lintas jaringan menjadi lebih efisien.
Manajemen jaringan lebih mudah
→ Perubahan logis jaringan tidak perlu memindahkan kabel fisik.
Meningkatkan performa
→ Mengurangi beban broadcast dan meningkatkan kecepatan respon jaringan.
Fleksibilitas tinggi
→ Perangkat bisa dipindahkan ke VLAN lain cukup dengan pengaturan di switch.
  🧠 Jenis-Jenis VLAN
  Default VLAN
  → VLAN bawaan (biasanya VLAN 1). Semua port switch awalnya tergabung di sini.
  Data VLAN
  → VLAN yang digunakan untuk lalu lintas data pengguna.
  Voice VLAN
  → VLAN khusus untuk lalu lintas suara (VoIP) agar lebih stabil.
  Management VLAN
  → VLAN yang digunakan untuk mengatur perangkat jaringan (seperti switch atau router).
  Native VLAN
  → VLAN yang tidak diberi tag pada trunk port (biasanya VLAN 1).

## Slide 4
🔌 Jenis Port pada VLAN
Access Port
→ Hanya terhubung ke satu VLAN, biasanya untuk perangkat akhir (PC, printer).
Trunk Port
→ Menghubungkan antar switch dan membawa beberapa VLAN sekaligus.
→ Menggunakan 802.1Q tagging.
  📊 Kesimpulan
  VLAN adalah solusi cerdas untuk:
  Memisahkan jaringan tanpa menambah perangkat fisik,
  Menambah keamanan,
  Mengurangi kemacetan jaringan, dan
  Mempermudah pengelolaan jaringan besar.